- ГЛАВНАЯ

- ТОВАРЫ

- ГДЕ КУПИТЬ

- ИНСТРУКЦИИ

  - Дисплей KT-LCD-1 инструкция

  - Дисплей KT-LCD-3 инструкция

  - Дисплей KT-LCD-5 инструкция

  - Электровелосипед BL-XL( BL-ZZW)

  - Инструкция по эксплуатации Электровелосипеда BL-SL

  - Инструкция по эксплуатации электровелосипеда BL-ZL-10 (BL-ZL-12)

  - Инструкция по эксплуатации электровелосипеда BL-FB

- ГАРАНТИЯ

## ДИСПЛЕЙ KT-LCD-5 ИНСТРУКЦИЯ

Дисплей KT-LCD5 инструкция. Настройка параметров.
Данное руководство поможет Вам ознакомиться с дисплеем KT-LCD5, для правильной установки наилучшей конфигурации работы двигателя и контроллера, что улучшит управление электровелосипедом. 
РАЗМЕРЫ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Наружные размеры

Схема проводки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Дисплей устанавливаются на руле электрического транспортного средства, с возможностью регулировки. Подключение дисплея к контроллеру производиться при выключенном питании электровелосипеда. После окончания установки дисплея снимите защитную пленку.
ФОТО УСТАНОВКИ НА РУЛЕ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

ОБЗОР ФУНКЦИЙ
Для комфортного использования электровелосипеда дисплей KT-LCD5 отображает пользователю следующую информацию:
• Время поездки (одной поездки (TM) и общее время поездки (ТТМ));
• Скорость (скорости в режиме реального времени (км/ч или миль/час),максимальная скорость (MXS) и средняя скорость (AVS));
• Дальность поездки (км или мили) одной поездки (DST) или общее пройденое расстояние (ODO));
• Коэффициент сиcтемы PAS (ASSIST) от 1 до 5;
• Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода)  ;
• Функция круиз контроль;
• Индикатор емкости батареи  
• Напряжение батареи (VOL) в режиме реального времени;
• Индикатор включение подсветки и габаритных огней (при условии поддерживания функции контроллером) 
•Информация об ошибках двигателя;
• Настройка параметров пользователя
• Дисплей автоматически определяет напряжение питания (24,36,48 V)

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ

| 1 |  | Кнопка ВВЕРХ | 11 | Km / H | Скорость движения (метрическая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Кнопка включения/выключения питания, она же кнопка меню |  | MPH | Скорость движения (имперская) |
| 3 |  | Кнопка ВНИЗ |  | MXS | Максимальная скорость |
| 4 | ASSIST | Уровень Pas |  | AVS | Средняя скорость |
| 5 |  | Индикатор емкости аккумулятора | 12 | Km | Расстояние (метрическая) |
| 6 | CRUISE | Круиз-контроль |  | Mil | Расстояние (имперское) |
| 7 | PAS | Индикатор системы PAS |  | DST | Дальность последней поездки |
| 8 | TM | Время последней поездки |  | ODO | Общая дальность поездки |
|  | TTM | Общее время в пути |  | VOL | Напряжение аккумуляторной батареи |
| 9 | THROTTLE | Индикатор включения ручки газа | 13 |  | Индикатор включения тормоза |
| 10 |  | «Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода)» | 14 |  | Индикатор подсветки дисплея и габаритных огней (если данная функция поддерживается контроллером) |

Управление дисплеем KT-LCD5 осуществляется с помощью таких клавиш:
  Кнопка вверх
  Кнопка вниз 
  Кнопка включения/выключения питания, она же кнопка меню

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вкл/Выкл
Для включения нажмите и удерживайте кнопку . 
Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку   
Если транспортное средство не приводят в движение и не пользуются кнопками управления в течении 5 минут - дисплей автоматически выключается, в результате чего отключается питание.

ИНТЕРФЕЙС ДИСПЛЕЯ
Дисплей 1˖ 
 
Дисплей 2
Переход из «дисплея 1» в «дисплей 2», производиться кратковременным нажатием на кнопку 
  

При движении режим «Дисплей 2» по истечении 5 секунд, автоматически возвращается в режим «Дисплей 1»

ДИСПЛЕЙ 3˖
Переход из «Дисплея 2» в «Дисплей 3», производиться кратковременным нажатием на кнопку 

При движении по истечении 5 секунд, «максимальная скорость за поездку» автоматически возвращается в «скорость (км/ч) в режиме реального времени».

Переход из «Дисплея 3» в «Дисплей 1», производиться кратковременным нажатием на кнопку.  
В каждом из интерфейсов дисплея, при длительном нажатии кнопкудисплей будет выключен вместе с питанием.
ИЗМЕНЕНИЕ УСИЛИЯ СИСТЕМОЙ PAS 
При стандартном режиме эксплуатации, изменение усилий системы PAS производиться при помощи кнопки  (вверх) или кнопки  (вниз). 
Диапазон переключения 1-5 (это также может быть настроено по желанию пользователя):
положение 1 для самой низкой мощности . 
положение 5 для самой высокой мощности.
 
При включении дисплея показание «Режим системы PAS (ASSIST)» соответствует показаниям при выключении. 
Когда показания «Режим системы PAS (ASSIST)» равно нулю,- двигатель не включается.
ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА СО СКОРОСТЬЮ 6 КМ/ ЧАС (СКОРОСТЬ ПЕШЕХОДА)»
Для включении функции «Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода)» необходимо нажать и удерживать кнопку  (вниз), логотип на дисплее мигает, транспортное средство движется со скоростью не более чем в 6 км/ч.
Для выключения функции отпустите кнопку (вниз).

ФУНКЦИЯ КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Для включении «Функция круиз контроль» необходимо нажать и удерживать кнопку (вниз), при движении велосипеда со скоростью более 7 км/ч.
Данная функция включается опционно.
Для отключении функции «Функция круиз контроль» необходимо нажать на ручку тормоза, газа либо любую кнопку дисплея.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ И ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ 
Для включении подсветки дисплея и габаритных огней (если данная функция поддерживается контроллером) необходимо нажать и удерживать кнопку  (вверх). 
 ИНДИКАТОР ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ
Прибор может автоматически идентифицировать напряжение питания (24V, 36V, 48V). Когда емкость батареи составляет более 70%, светиться четыре сегмента на дисплее, при падении емкости батареи , сегменты автоматически отключаются.
Когда емкость батареи составляет менее 15%, дисплей полностью отключается.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ И ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ                                       
Для просмотра общей дальности поездки и времени кратковременно нажмите кнопку В течении 5 секунд после просмотра данных дисплей автоматически вернется в предыдущий интерфейс. .

ПОКАЗАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Для просмотра показаний максимальной скорости (MXS) и средней скорости(AVS) одновременно кратковременно нажмите кнопки вверх и вниз. Для выхода в предыдущий интерфейс нажмите кнопку

ОЧИСТКА ДАННЫХ

Для сброса данных о средней, максимальной скорости, пробеге и времени за поездку - (по истечении 5 секунд после включения питания) нажмите одновременно кнопки вверх и  вниз. Значения замигают, сброс осуществляется во время мигания нажатием кнопки  включения.
 
Если в течении 5 секунд после обнуления данных не нажать на кнопку  то они автоматически вернуться в исходное положение.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
При возникновении неисправностей дисплей переходит в аварийный режим, отображая код неисправности:.

Таблица кода ошибок

| Код ошибки | Определение |
| --- | --- |
| 01 | Неисправность ручки газа |
| 03 | Неисправность датчика холла мотор |
| 04 | Неисправность датчика системы PAS |
| 06 | короткое замыкание в моторе или контроллере |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
1. Установка максимальной скорости 
В течении 5 секунд после включения дисплея одновременно удерживать кнопку     (вверх) и кнопку  (вниз) в течение 2 секунд, начнет мигать показатель максимальной скорости. При помощи кнопок  вверх) или  (вниз) установить максимальное значение скорость езды. 
По умолчанию максимальное значение скорости 25 км/час. 

Если в течении 1 минуты после изменения настроек не нажать на кнопку  то дисплей автоматически включается в режим «дисплей 1». 
Для сохранения изменений установки максимальной скорости и перехода к следующей настройке нажмите кнопку  на несколько секунд. 
Для выхода из меню настроек, используйте короткое нажатие кнопки .

2.Диаметр колеса

После завершения установки максимальной скорости, введите настройки диаметра колеса. При мигающем значении на дисплее при помощи кнопок   вверх) или (вниз) выберите соответствующий диаметра колеса вашего транспортного средства.

Возможные размеры: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700 с и 28 дюймов.

Если в течении 1 минуты после изменения настроек не нажать на кнопку  то дисплей автоматически включается в режим «дисплей 1».

Для сохранения изменений установки диаметра колеса и перехода к следующей настройке нажмите кнопку  на несколько секунд.

Для выхода из меню настроек, используйте короткое нажатие кнопки .

3. Единицы измерения (км, градусы Цельсия или мили, градусы фаренгейт)
После завершения установки диаметра колеса, войти в настройки единиц измерения. При мигающем значении на дисплее при помощи кнопок  (вверх) или  (вниз) выберите соответствующие единицы измерения скорости, пробега, и температура окружающей среды.

 Если в течении 1 минуты после изменения настроек не нажать на кнопку  то дисплей автоматически включается в режим «Дисплей 1». 
Для сохранения изменений установки единиц измерения и перехода к следующей настройке нажмите кнопку  на несколько секунд. 
Для выхода из меню настроек, используйте короткое нажатие кнопки  .

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ «P»

После окончания настроек максимальной скорости, диаметра колеса и единиц измерения дисплей перестанет мигать.

В течение одной минуты после окончания мигания одновременно удерживать кнопку   (вверх) и кнопку  (вниз) в течение 2 секунд чтобы войти в настройки параметров P.

1. Режим настройки параметров P1

P1 - является режимом настройки характеристики параметров двигателя

Р1 - количество магнитов.

По умолчанию стоит значение 46 (для безредукторных двигателей), это значит что контроллер для расчёта скорости, отображаемой на дисплее будет считать прохождение 46 магнитов мимо одного датчика холла мотор-колеса за один оборот колеса.

Если мотор-колесо редукторное - то нужно ввести значение количество магнитов умноженное на коэффициент редукции.

При мигающем значении на дисплее настройки Р1 при помощи кнопок  (вверх) или  (вниз) выберите соответствующее значение (диапазон настроек от 1 до 255)

Для сохранения изменений настроек Р1 и перехода к настройкам параметров P2 нажмите кнопку  на несколько секунд.

2. Режим настройки параметров P2 
P2 - способ определения скорости контроллером.
 
Диапазон настроек от 0 до 6.
По умолчанию стоит значение 0 (для безредукторных мотор-колёс
Показания 1-6 соответствует количеству импульсов выдаваемых двигателем при прохождении одного оборота колеса.
Для сохранения изменений настроек Р2 и перехода к настройкам параметров P3 нажмите кнопку  на несколько секунд. 
Внимание:
При установке параметр P2  равным 0, для редукторных колес показания скорости могут иметь погрешности!

3. Режим настройки параметров P3

Р3 - настройка системы PAS

Диапазон настроек 0 или 1.

Значение «0» -  устанавливается для изменения работы датчика системы PAS вручную (соотношение скорости вращения педалей и скорости двигателя).

Значение «1» -  соответствует автоматическому режиму настроек (установлено по умолчанию).

Для сохранения изменений настроек Р3 и перехода к настройкам параметров P4 нажмите кнопку  на несколько секунд.

4. Режим настройки параметров P4
P4 режим работы ручки газа.
 
Диапазон настроек 0 или 1.
Значение «0» - для возможности старта от ручки газа с места.
Значение «1» -  для включения ручки газа только после старта на педалях.
Для сохранения изменений настроек Р4 и перехода к настройкам параметров P5 нажмите кнопку  на несколько секунд. 
5. Режим настройки параметров P5 
P5 режим настройки индикатора емкость батареи
 
Диапазон настройки от 0-40.
При установке значения «0» - секции батареи на дисплее будут гаснуть соответственно вольтажу в режиме реального времени. Это означает, что если, к примеру, вы используете аккумулятор с диапазоном рабочего напряжения 40-55 вольт (итого 15 вольт диапазон) то деления будут гаснуть при таких показателях:
первое деление 70% - 51 вольт;
второе деление 50% - 48 вольт;
третье деление 25% - 43 вольта;
полностью исчезнут деления и начинает мигает - меньше 42 вольт. Такая система исчисления остатка ёмкости некорректна, так как падение напряжение не прямо пропорционально расходу запаса энергии. Как правило, при падении напряжения ниже 45 вольт ёмкость уже практически исчерпана полностью. Поэтому Вы можете использовать значения этой настройки от 1 до 40, выбирая наиболее корректное отображение методом подбора.
Чтобы изменить настройки еще раз - используйте короткое нажатие кнопки .
Для выхода из меню настроек - нажмите кнопку  на несколько секунд.