ИНСТРУКЦИЯ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ HD DVR

Изображение и функциональные составляющие:

1. Слот для карты памяти SD/MMC

2. Индикатор работы (синий), индикатор зарядки (красный)

3. Микрофон
4. Кнопка «REC/Snap» - кнопка записи

5. Кнопка «Menu»

6. Кнопка «On/Off» - кнопка включения/выключения

7.8.Кнопки «Down/Up» - кнопки «Вниз» и «Вверх»

9. Кнопка «Mode» - кнопка переключения режимов

10. Слот USB

11. Слот питания 5V

12. Объектив

13. Динамик

14. Кнопка сброса настроек

15. Отверстие для крепежа

16. LCD экран 2,5 дюйма

2 вида питания:

A)	Встроенная литий-ионная батарея

Видеорегистратор включается нажатием кнопки «On/Off» (6) в течение 3-х секунд и выключается повторным нажатием этой же кнопки.

Зарядка: присоедините кабель USB или кабель автомобильной зарядки. Индикатор зарядки загорится красным цветом и потухнет, когда батарея полностью зарядится.

B)    Питание от автомобильной зарядки

Видероегистратор начнет работу и запись при заводе автомобиля от ключа зажигания и выключится и сохранит последний записанный файл при выключении автомобиля.

Запись

Видеорегистратор начнет запись по умолчанию при включении, индикатор работы начнет мигать, показывая, что идет запись. Записываемые файлы сохраняются на карту памяти SD/MMC. Для остановки записи нажмите кнопку «REC/Snap» или заглушите автомобиль, индикатор работы перестанет мигать.

Режимы фотокамеры

Включите видеорегистратор и нажмите  кнопку «Mode» - кнопку переключения режимов (9) для переключения режимов камеры. Для того, чтобы сделать фото, нажмите кнопку «REC/Snap» (4).

Просмотр и удаление файлов

Включите видеорегистратор и нахмите кнопку  «Mode» (9) 2 раза для входа в режим просмотра, нажмите кнопки «Down/Up» (7), (8) для выбора нужного файла. Для просмотра и остановки файла используйте кнопку «REC/Snap» (4) Если же вы хотите удалить файл, нажмите кнопку «Menu» (5), выберите режим удаления (один файл или все) и подтвердите удаление кнопкой «REC/Snap» (4). Также вы можете в этом режиме отрегулировать громкость (уровень от 1 до 8).

Установки видеорегистратора:

Включите видеорегистратор и нахмите кнопку  «Menu» (5) для входа в меню установок. Для выбора используйте кнопки «Down/Up» (7), (8), для подтверждения выбора используйте кнопку «REC/Snap» (4). Для выхода из меню установок еще раз нажмите кнопку  «Menu» (5).

A. Режимы видео:

1 .Размер: Выберите [1280x960 /720x480/ 640x480pixels]

2. Впечатывание времени в кадр : выберите  Выкл/Дата/Dateдата и время

3. Датчик движения: выберите Вкл/Выкл

Примечение: Когда включен датчик движения, камера начнет запись при движении объектов в поле зрения объектива и прекратит запись после прекращения движения объектов.

4.Запись звука:Выберите Вкл/Выкл.

5.Время записи: выберите  [2/5/15] минут для того, чтобы установить время записи одного видеосегмента.

B.Режимы фото:

1.Размер фото :1.3M/VGA

C. Установки видеорегистратора:

Включите видеорегистратор и нахмите кнопку  «Menu» (5) дважды для входа в меню установок

1.Форматирование: Выберите этот пункт, если вы хотите отформатировать карту памяти.

2. Язык: Выберите [English/Chinese/Japanese/Русский]

3. Перезагрузка системы: Выберите [Да или Нет]

4. Частота кадра: выберите [50/60Hz].

5. Установка даты и времени: установите правильную дату и время, используя кнопки «Down/Up» (7), (8) и кнопку «REC/Snap» (4).

Режим USB (присоединение к компьютеру

Присоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью кабеля USB, в Проводнике появится съемный диск, файлы хранятся в папке Съемный диск /DCIM/100DSCIM. В это время вы можете скопировать файлы на компьютер.

Примечание:

- Пожалуйста, установите в видеорегистратор карту памяти SD/ MMC перед началом записи.

- Этот видеорегистратор записыват видео сегментами по 2/5/15 минут (время записи устанавливается в меню).Когда карта памяти переполняется, видеорегистратор начинает записывать с начала карты памяти, автоматически стирая самые старые сегменты. При этом первые 3 секунды запись не производится для очистки карты памяти.

- Пожалуйста, используйте только автомобильную зарядку, идущую в комплекте.

Технические спецификации

- Разрешения видеозаписи:1280x960/720x480/640x480 пикселей

- Видеоформат:AVI

- Размер видеосегментов: 2/5/15 минут

- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор или автомобильная зарядка 12V/24V.

- Поддержка карт памяти SD/MMC (От 1GB до 32GB)

- Микрофон для записи звука