| Item | TD-2304ME | TD-2308ME | TD-2316ME |
| --- | --- | --- | --- |
| Compression format | Standard H.264 Baseline |
| Video | Input | Composit : 1.0Vp-p/75Ω,BNC×4 | Composit : 1.0Vp-p/75Ω,BNC×8 | Composit : 1.0Vp-p/75Ω,BNC×16 |
|  | Output | Composit：1.0Vp-p/75Ω,BNC×2 ; High Resolution VGA :1280×1024 ; | Composit： 1.0Vp-p/75Ω,BNC×2 ; High Resolution VGA :1280×1024 ; |
| Record Resolution | 352×288/704×576 (PAL); 352×240/704×480 (NTSC) |
| Frame Rate | Display | 100fps(PAL) 120fps(NTSC) | 200fps(PAL) 240fps(NTSC) | 400fps(PAL) 480fps(NTSC) |
|  | Record | 100fps(PAL) 120fps(NTSC) | 200fps(PAL) 240fps(NTSC) | 400/100fps(PAL) 480/120fps(NTSC) |
|  | Playback | 100fps(PAL)， 120fps(NTSC) |
| Audio | Input | RCA×4 |
|  | Output | RCA×1 |
|  | MIC | RCA×1 |
| Alarm | Input | 4CH | 8CH | 16CH |
|  | Output | 1CH |
| Recording Mode | Manual, time, motion, sensor |
| Pentaplex | preview, record, playback, backup, remote access |
| Network Interface | RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Adjustable |
| PTZ | YES 128presets,32 cruises |
| IR controller | YES |
| Communication Interface | RS485 x 2, USB2.0 x 2 |
| HDD | SATA x2 |
| Power Supply | 12V |
| Dimension | W430 x D300 x H55mm |