Здравствуйте любителям модемов бренда TENDA серии 150D-300D, 548D, данная инструкция позволит вам настроить услугу на Megaline IDTV, которая 100% проверена и работает отлично.

P.S. Необходимо, чтобы услуга у вас была подключена и станция находилась на расстоянии не более 1200 м. от дома.

Перейдём непосредственно к настройке самого модема на примере W150D

Пункт 1. возможны два вида стартовой страницы при вводе ip адреса в браузер 192.168.1.1. Пароль для регистрации «admin» рис.1 нажимаем «Доступ».

1.1 Появляется окно на ломаном русском языке, но понятного для использования рис.2, необходимо нажать кнопку «Просто в установке», это в том случае, если настройщики Казахтелекома безуспешно пытались настроить модем к услуге, но у вас она так и не заработала и они предложили поменять модем (. Уст-во Казахтелекома подключённое к вашему телевизору рекомендуется отключить. По завершению настройки вкл.

рис.1

рис.2

В стандарте, при первоначальной настройке повторите Пункт 1. появляется  рис.3, нажимаем Дополнительные настройки.

Рис.3

(Да как вы уже заметили на рис.3 IDTV привязан на четвёртый порт, так что устройство Казахтелекома подключаем на порт №4(.

Появляется главное окно настроек модема, где мы и будет производить ввод готовых настроек,  после чего нам нужно только будет ввести пароль и логин для подключения к услуге Megaline и  настроить Wi-fi рис. 4

рис. 4

Пункт 2. Переходим к вводу готовых настроек, которые приложены к документу. Это файл IDTv150D-300D.conf, и W548_IDTV.icf, как вы уже заметили каждый файл соответствует модели модема ( рис. 5 выбираем пункт «Management» - «Update», нажимаем «Обзор» для поиска готовых настроек это файл IDTv150D-300D.conf, и W548_IDTV.icf (в зависимости от модели), после выбора нажимаем на кнопку «Update Settings».

рис.5

Пункт 3. 3.1После обновления не обходимо только ввести пароль и логин Megaline и настроить wi-fi. Выбираем пункт «Advanced Setup» подпункт «WAN Service» подпункт «Connection Setting» и нажимаем кнопку «Edit» (для изменения настроек, для ввода пароля и логина) как показано на рис. 6

рис.6

3.2 Изменяем стандартный пароль и логин «megaline» на свои и нажимаем Next рис.7 в следующем окошке  нажимаем кнопку «Apply/Save». После внесения изменений интернет должен подключиться (при верном введения пароля и логина).

рис.7

3.3 Включаем приставку (тюнер) Казахтелекома и проверяем на работоспособность, всё должно работать на 100% проверено (. Следующие этап посвящён настройке Wi-Fi.

Пункт 4. Wi-fi

4.1 В левом окошке выбираем Wireless – для настройки беспроводного соединения рис.8, тут можно изменить имя (название) на более доступное например «Vasy» и ограничить кол-во подключений к модему, на рис.8 указаны настройки по умолчанию.

рис.8

4.2 Ввод защиты, заключительный этап. Переходим на вкладку «Security» и в правом окошке выбираем параметр «Network Authentication» и выбираем параметр шифрования нажав на стрелочку Mixed WPA/WPA2-PSK, далее следует установить пароль для защиты вашего соединения в пункте «WPA passphrase» в поле введите пароль и нажимайте кнопку «Apply» рис.9

рис.9

Настройка модема закончена. Проверено 100% (.

Для продвинутых пользователей настройки таковы (150D-300D):

- распаковать и выложить в корень диска C IDTv150D-300D.conf, в модеме найти пункт Sustens Tool - UPDATE и указать  путь к файлу ,нажать restore.

- после  заливки конфига (ВСЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ ИЗМЕНЯТСЯ), пароль на вход в модем admin

- в модеме установлен гостевой акаунт (с ним возможен вход только в кабинет мегалайна) для смены на ваш логин и пароль, inteface settings - wan settings- Connection Setting нажать кнопку edit и  сменить имя и пароль с megaline megaline на ваш индивидуальный аккаунт для интернет

- в окне Wlan Settings можно настроить пароль на вайфай, IdTv на 4вертом порту

PS. Конфиг снят с проверенного модема на котором TV работал на 100% а также был проверен не однократно на других модемах! если ТВ у вас все-же не работает то нужно за разъяснением причины обратится к провайдеру Kazaktelekom тел 160 и 165

548D

- распаковать и выложить в корень диска C W548_IDTV.icf, в модеме найти пункт Sustens Tool - UPDATE и указать  путь к файлу ,нажать restore.

- после  заливки конфига (ВСЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ ИЗМЕНЯТСЯ),пароль на вход в модем admin

- в модеме установлен гостевой акаунт (с ним возможен вход только в кабинет мегалайна) для смены на ваш логин и пароль, inteface settings - wan settings- нажать кнопку edit (Карандаш) пролистать до страници с акаунтоми и сменить имя и пароль с megaline megaline на ваш индивидуальный аккаунт для интернет .

- в окне Wlan Settings можно настроить пароль на вайфай, IdTv на 4вертом порту

PS. Конфиг снят с проверенного модема на котором TV работал на 100% а также был проверен не однократно на других модемах! если ТВ у вас все-же не работает то нужно за разъяснением причины обратится к провайдеру Kazaktelekom тел 160 и 165

Источник: (настройки предоставлены официальными представителями компании Tenda, Адрес: г. Алмата, ул. Толе-би 305, тех. поддержка:+7 ( 727 ) 317-83-92, support@tenda.kz):