## Time Counter H7ET- NS                Счетчик времени H7ET- NS

| Power supply | Self-supplied (Built-in Lithium Battery) |
| --- | --- |
| Timing mode | LCD display, Incremental timing |
| Timing scope | 9999h:59m:59s |
| Control mode | Switch on the terminal 1 and 2 |
| Power-cut memory | Six years |
| Reset | Short circut of terminal 3 and 4; Reset button with lock |
| Dimensions | 22×48×54MM |
| Opening size | 22×45 |
| Installation | Panel |

Параметры счетчика времени  H7ET- NS

- Питание:  встроенная литиевая батарея

- Время непрерывной (или суммарной) работы от батареи: 6 (шесть) лет

- Режим счета:  накопительный (суммирующий)

- Максимальная длительность счета:  9999 часов 59 минут 59 секунд

- Количество разрядов индикатора: 8 (старшие разряды включаются по мере накопления счета), формат индикатора (слева направо) – часы, минуты, секунды.

6) Управление счетом:

- разрешение счета: замкнутое состояние контактов 1 и 2

- сброс счетчика: кратковременное замыкание контактов 3 и 4, или нажатие кнопки на передней панели корпуса счетчика (кнопка защищена от случайного нажатия)

***  Управление счетом и сбросом может производиться при помощи механического выключателя, контактов реле, транзистора, фототранзистора, фоторезистора (остаточное напряжение не более 0,5В), переменного резистора и т.д. при выполнении условий:

- «разомкнутое состояние» не менее 500 кОм,

- «замкнутое состояние» не более 10 кОм.

7) Габариты: 22х48 (передняя панель) х54 мм (глубина), отверстие в панели 22х45 мм

8) Установка: на панель, фиксация упорной скобой.