CDD-40N, CDD-40P    Датчик фотоэлектрический

Перед применением устройства тщательно изучите данную инструкцию, а также прочие сопроводительные документы.

Общее описание

Датчики фотоэлектрические  CDD-40N и CDD-40P (далее – датчики) используются для обнаружения объектов, попадающих в зону их чувствительности.

Принцип работы датчика: датчик излучает поляризованное инфракрасное излучение и, в случае попадания в зону его чувствительности каких либо объектов, улавливает диффузное отражение излучения.

Технические данные

Тип обнаруживаемых объектов: свето-прозрачные и непрозрачные

Расстояние до объекта (чувствительность): 40 см максимальное

Допустимая внешняя засветка: солнечный свет 10000 люмен макс., лампа накаливания 3000 люмен макс.

Время реакции датчика, не более: 1,5 мс

Режимы работы: обнаружение отражения или прекращения отражения (выбирается)

Гистерезис по расстоянию: 20% максимум на расстоянии 40 см

Тип излучения: инфракрасное поляризованное

Выходной сигнал: НО или НЗ, транзистор с открытым коллектором, макс. ток нагрузки 100 мА (при питании 30В)

Тип выходного транзистора:    CDD-40N  -  NPN,      CDD-40P  -  PNP

Индикация срабатывания на корпусе датчика: красный светодиод

Помехозащищенность: 1000 В пик., 1 мкс

Напряжение питания: 10…30 VDC с учетом пульсаций. Ток потребления: не более 30 мА

Защита от неправильной полярности источника питания и перенапряжения на выходе

Соединительный кабель: 4х0.3кв мм, внешний диаметр 5мм, длина 2м, ПВХ изоляция

Соответствие стандартам: JIS / C4525, CE, UL

Сопротивление изоляции: 20 МОм минимум при U=500В

Рабочая температура и влажность: -25С…+55С, 35%...95% RH, без образования инея

Подстройка чувствительности: однооборотный потенциометр в корпусе датчика

Степень защиты от внешних условий: IEC144 IP66

Ударопрочность: испытан ускорением 50G по осям X-Y-Z, 3 раза по каждой оси

Габариты: длина корпуса 63.3 мм, резьбовая часть М18х1

Материал корпуса: никелированная латунь   Заливка корпуса: эпоксидный компаунд V-61

Материал линзы: поликарбонат

Назначение выводов

Коричневый: питание +10…30В постоянного тока, пульсации макс. 10%

Синий: общий провод питания

Черный: управляющий выход 100мА максимум (открытый коллектор)

Белый: переключение режима работы выхода датчика (НО/НЗ):

- при соединении белого провода с коричневым (или, если белый провод оставить неподключенным) датчик срабатывает при появлении отраженного сигнала (т.е. выход датчика нормально разомкнутый);

- при соединении белого провода с синим проводом датчик срабатывает при пропадании отраженного сигнала (т.е. выход датчика нормально замкнутый);

Подстройка положения датчика

Перемещая датчик вверх-вниз и из стороны в сторону, найдите центр зоны максимальной чувствительности датчика, после чего зафиксируйте датчик в этом положении.

Настройка чувствительности датчика

- Установите обнаруживаемый объект в зону обнаружения датчика, и вращайте регулятор чувствительности от положения MIN в сторону положения MAX до тех пор, пока не загорится индикатор обнаружения. Отметьте это положение регулятора буквой «А».

- Удалите обнаруживаемый объект, и вращайте регулятор чувствительности в сторону положения MIN до тех пор, пока индикатор обнаружения не погаснет. Отметьте это положение регулятора буквой «В».

- Установите регулятор чувствительности ровно посередине между положениями «А» и «В», что соответствует оптимальной чувствительности датчика в данном применении.

Общие рекомендации

1. Не следует использовать датчик в тех местах, где присутствуют очень сильная запыленность воздуха или густой пар, сильно корродирующие газы, брызги воды, масел или других веществ, могущие оседать на линзе датчика, сильные вибрации или возможность ударов по корпусу датчика.

2. В случае загрязнения линзы датчика протирайте ее сухой ветошью без использования каких-либо химических растворителей (допускается использование влажной ветоши).

3. При питания датчика от импульсных стабилизаторов напряжения, а также в условиях сильных электромагнитных помех, корпус датчика должен быть заземлен.

4. Готовность датчика к работе наступает примерно через 40 мс после включения питания.

Адрес магазина: г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 534, м-н Delta Chip.     Тел. 272-97-98