##### Инструкция для s886 48v (перевод)

P1   Backlight brightness - яркость дисплея
P2   0- Km, 1 -mile
P3   Battery voltage 24/36/48/60
P4   Sleep time in minutes - Время автовыключения
P5   0 - 3 gears, 1 - 5 gears - Количество уровней pedal assist
P6   Rim size, inch (26)-диаметр обода
P7   magnetic poles*gears ratio, or 1 to use external speed senstor   
P8   Speed limit, mile. >50 - no limit
P9   0 - zero start, 1 - no zero start   
P10   0 - pedal mode, 1 - electric mode, 2 - double mode   0 - только PAS, 1 - только газ, 2 - PAS + газ
P11   PAS sensitivity, 1 - most sensitive, 24 - delayed  как быстро срабатывает PAS
P12   Pedal start strength, 1 - weak, 5 - powerfull - ускорение при влючении PAS
P13   PAS points number, 5/8/12  - количество магнитов в датчике PAS
P14   Current limit (13)  Лимит тока
P15   Low voltage point(31)  - Напряжение полностью разряженного аккума
P16   Odometer clear, hold 5 seсonds to clear  - Сброс одометра, держать кнопку 5 секунд

Если в моторе есть датчик скорости 1 тик/оборот - ставим P7=1,
иначе P7 = кол-во полюсов двигателя * передаточное число редуктора ( в этом случае скорость будет показывать только при вращении двигателя).

Никаких настроек рекуперации в контроллере нет.
Провода для ручки рекуперативного тормоза могут быть вообще не выведены с контроллера.