Настройка дисплея S700 на мотор-колесо Bafang 48v 500w

P01-2 		(1-3) подсветка экрана

P02-0 		0 – км/час, 1 – мили/час

P03-48 		напряжение батареи в вольтах

P04-5 	(0-60 мин) время отключения питания при бездействии

P05-5 	(3,5,9) уровни мощности ассистента
3: три уровня; 5: пять уровней; 
9: девять уровней

P06-26 		диаметр колеса в дюймах

P07-6 	количество импульсов за один оборот, генерируемых мотор-колесом

P08-40 	(1-100) максимальная скорость, до которой подается питание на мотор-колесо (действует как в режиме ассистента, так и в режиме скутера!)

P09-0 	0: возможность старта от ручки газа с места, 
1: старт только после вращения педалей

P10-0	0: power driver (which determines how much power the output is through the power of the help gear, and then turns invalid);

привод мощности (который определяет, сколько мощности выводится через мощность вспомогательного механизма, а затем становится недействительным)

1: electric drive (by turning the driver, the gear is invalid at this time);

электропривод (при повороте водителя передача в это время не работает)

2: power drive and electric drive coexist simultaneously (electrically driven zero-start state is invalid).

Силовой привод и электропривод сосуществуют одновременно (недопустимое состояние нулевого пуска с электроприводом).

P11-6 	(1-24) скорость, начиная с которой подается питание на мотор-колесо в режиме ассистента

P12-3	(1-3) начальный уровень мощности
(Power start strength)

P13-8	(5,8,12) тип вспомогательного диска 
(Booster disk type)

P14-20 	(1-20А) максимальный ток, выдаваемый контроллером в мотор-колесо

P15-40	(???) значение пониженного напряжения контроллера

P16-0	Сброс в ноль общего пробега (ODO). Для этого нужно длительно (5 сек) нажать кнопку «/\»

P17-1 	Сброс в заводские установки (кроме пробега). Для этого нужно длительно (5 сек) нажать кнопку «/\»

P18-0		(0,1) в инструкции не описано

P19-0		(0,1) в инструкции не описано

Примечания:

- После номера параметра указано его рекомендованное значение.

- При каждом изменении параметра необходимо выключить и снова включить питание!

Назначение кнопок.

/\ - UP, Вверх, плюс

M - MORE, Больше, следующий

\/ - DOWN, Вниз, минус

Долгое (> 3 сек) нажатие M – включение (выключение) питания.

Одновременное нажатие /\ и M – переключение индикатора скорости: текущая – максимальная – средняя (SPEED – MAX SPEED – AVG SPEED).

Короткое нажатие M  - изменение нижнего индикатора: пробег в текущей поездке – общий пробег – длительность текущей поездка – код ошибки (TRIP – ODO – TM - ERR).

Короткое нажатие /\ или \/ - изменение уровня мощности в режиме ассистента. 0 – отключен режим. 1 - минимум, 5 – макс.

Долгое или короткое нажатие \/ включает режим пешехода  (WALK PAS), в зависимости от внешних условий ассистент поддерживает скорость 4,5 – 7,5 км/час.

Одновременное нажатие /\ и \/ во включенном состоянии - переход в режим изменения системных параметров. Изменение значения параметров производится кнопками /\, \/. Для сохранения измененного значения или перехода на следующий параметр нужно нажать M .