Инструкция

торговый автомат  Dong Gu 808F5M

Автомат работает от стандартной электрической сети (220В, 50Гц), 
Мощность 800 Вт.  Среднее потребление эл. энергии — 60-80 кВт*ч/мес

Включать автомат рекомендуется только при заполненном баке для воды.

Настройка автомата:

- для перехода в режим настройки необходимо переключить тумблер на внутренней стенке автомата. После чего с помощью кнопки "MODE" на передней панели выбрать режим:

Опция 1 – программирование количества выдаваемого порошка и количества воды.

Нажатием на соответствующую кнопку на передней панели выбрать напиток. Нажатие по кнопке напитка позволяет перейти в режим выбора количества порошка (заглавные латинские буква A,E,F или H) или количества воды (маленькая “n” или большая «N»). Соответствие следующеe:

А – Емкость №1, E – Емкость №2,  F – Емкость №3, H – Емкость №4

n – подача воды в воронку 1,  N -  подача воды в воронку 2

Увеличить или уменьшить значения можно нажатием кнопок «up» или «down» на передней панели.

Опция 2 -  программирование цен на напитки.

Нажатием на соответствующую кнопку на передней панели выбрать напиток. Затем с помощью кнопок «UP» и «DOWN» установить цену на выбранный напиток.

Опция 3 — Включение (EnA) или выключение (DsL) режима настройки крепости напитков

Опция 4 - количество выданных порций каждого напитка.

Нажатием на соответствующую кнопку на передней панели выбрать напиток. На дисплее высветится число выданных порций выбранного напитка. Учет выданных порций ведется с нарастающим итогом. Обнулить счетчик невозможно.

Опция 5 – выбор режима выдачи напитка со стаканчиком/без стаканчика. AC1 – со стаканчиком (с возможностью выдачи напитка в свою кружку – personal cup), AC2 – без стаканчика, AC3 – только в стакан из автомата.

Опция 6  -   настройка температуры воды в бойлере. Рекомендуемая температура – 98 oС

Опция 7  -  tst Тестовая выдача напитков

Опция 8 (6.5o) – выбор размера стакана (возможно установить выдачу стаканов 12oz, но уже без автоматической выдачи)

Для продления срока службы автомата рекомендуется:

- проводить профилактическую чистку автомата каждые 3-4 недели

- использовать только очищенную воду (для уменьшения количества накипи в бойлере)

- промывать бойлер средством для снятия накипи 1 раз в 6-7 месяцев.

Инструкция

торговый автомат  Dong Gu 808F5M

Автомат работает от стандартной электрической сети (220В, 50Гц), 
Мощность 800 Вт.  Среднее потребление эл. энергии — 60-80 кВт*ч/мес

Включать автомат рекомендуется только при заполненном баке для воды.

Настройка автомата:

- для перехода в режим настройки необходимо переключить тумблер на внутренней стенке автомата. После чего с помощью кнопки "MODE" на передней панели выбрать режим:

Опция 1 – программирование количества выдаваемого порошка и количества воды.

Нажатием на соответствующую кнопку на передней панели выбрать напиток. Нажатие по кнопке напитка позволяет перейти в режим выбора количества порошка (заглавные латинские буква A,E,F или H) или количества воды (маленькая “n” или большая «N»). Соответствие следующеe:

А – Емкость №1, E – Емкость №2,  F – Емкость №3, H – Емкость №4

n – подача воды в воронку 1,  N -  подача воды в воронку 2

Увеличить или уменьшить значения можно нажатием кнопок «up» или «down» на передней панели.

Опция 2 -  программирование цен на напитки.

Нажатием на соответствующую кнопку на передней панели выбрать напиток. Затем с помощью кнопок «UP» и «DOWN» установить цену на выбранный напиток.

Опция 3 — Включение (EnA) или выключение (DsL) режима настройки крепости напитков

Опция 4 - количество выданных порций каждого напитка.

Нажатием на соответствующую кнопку на передней панели выбрать напиток. На дисплее высветится число выданных порций выбранного напитка. Учет выданных порций ведется с нарастающим итогом. Обнулить счетчик невозможно.

Опция 5 – выбор режима выдачи напитка со стаканчиком/без стаканчика. AC1 – со стаканчиком (с возможностью выдачи напитка в свою кружку – personal cup), AC2 – без стаканчика, AC3 – только в стакан из автомата.

Опция 6  -   настройка температуры воды в бойлере. Рекомендуемая температура – 98 oС

Опция 7  -  tst Тестовая выдача напитков

Опция 8 (6.5o) – выбор размера стакана (возможно установить выдачу стаканов 12oz, но уже без автоматической выдачи)

Для продления срока службы автомата рекомендуется:

- проводить профилактическую чистку автомата каждые 3-4 недели

- использовать только очищенную воду (для уменьшения количества накипи в бойлере)

- промывать бойлер средством для снятия накипи 1 раз в 6-7 месяцев.