Каталог – 2010

Удлинители на катушках на 380В/СЕЕ 220В производства Россия

Вся представленная продукция сертифицирована, возможно изготовление изделий по индивидуальным заказам на базе представленных в Каталоге. Производитель вправе вносить изменения в комплектацию изделий. Представленные фотоизображения демонстрируют внешний вид типовых изделий, цвет, марка и тип комплектующих могут отличаться.

| 1. Профессиональные кабельные соединители – 380В 1 розетка, 220В/32А 1 розетка |
| --- |
| Фотография | Код РВМ | Наименование изделия | Входы-выходы, Комплектующие | Габариты (мм) | Вес (кг) | Сте-пень защи-ты | Питающая сеть В/Гц | Номинал. мощ. потреби-теля (Вт) | Суммарная передава-емая мощность (Вт) | Область применения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КС-01 4-18-1033 4-18-1081 4-18-1082 4-18-1083 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 16А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+Е, 16А | 380х 300х 230 | 8,5 9.83 11,16 12,49 | IР 44 | 380/ 50 | 10000 | 10000 | Для подключения к четырехпроводной электросети 380В/50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-01 4-18-5311 4-18-5312 4-18-5313 4-18-5314 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 16А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 16А |  |  |  |  |  |  | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-02 4-18-1020 4-18-2060 4-18-1084 4-18-1058 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 32А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+Е, 32А | 380х 300х 230 | 8,7 10,0 11,33 12,65 | IР 44 | 380/ 50 | 18000 | 18000 | Для подключения к четырехпроводной электросети 380в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-02 4-18-5331 4-18-5332 4-18-5333 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 30м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 32А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 32А |  |  |  |  |  |  | Для подключения к пятипроводной электросети 380в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-01 4-18-3162 4-18-3163 4-18-3164 4-18-3165 КС-02 4-18-3332 4-18-3333 4-18-3334 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2.5 1 розетка 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2.5 1 розетка 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2.5 1 розетка 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2.5 1 розетка 220В\16А Кабельный соединитель 20м КГ 3х4 1 розетка 220В\32А Кабельный соединитель 30м КГ 3х4 1 розетка 220В\32А Кабельный соединитель 40м КГ 3х4 1 розетка 220В\32А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 16А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 16А Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 32А | 380х 300х 230 |  | IР 44 | 220/ 50 | 3500 7000 | 3500 7000 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-02 4-18-4331 4-18-4332 4-18-4333 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х4+1х2,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 30м КГ 3х4+1х2,5 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 40м КГ 3х4+1х2,5 1 розетка 380В\32А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 32А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+Е, 32А | 380х 300х 230 |  | IР 44 | 380/ 50 | 21000 | 21000 | Для подключения к четырехпроводной электросети 380в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-02 4-18-5334 4-18-5335 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х4 1 розетка 380В\32А Кабельный соединитель 30м КГ 5х4 1 розетка 380В\32А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 32А Выход: 1 кабельная розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 32А | 380х 300х 230 |  | IР 44 | 380/ 50 | 21000 | 21000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
| 2. Профессиональные кабельные соединители 380/220В – 3 розетки |
|  | КС-03 4-18-1550 4-18-1501 4-18-1502 4-18-1503 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 16А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 6,0 8,4 10,0 11,5 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-04 4-18-1551 4-18-1504 4-18-1505 4-18-1506 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 3500 | 6000 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-05 4-18-1552 4-18-1507 4-18-1508 4-18-1509 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 44 | 220/ 50 | 6000 3500 | 6000 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-06 4-18-1553 4-18-1510 4-18-1511 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х4,0 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х4,0 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х4,0 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 14,0 16,0 18,0 | IР 44 | 220/ 50 | 7000 3500 | 7000 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-07 4-18-1554 4-18-1512 4-18-1513 4-18-1514 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А , Кабельный соединитель 30м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В \16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N, 16А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N, 16А 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 8,00 10,0 12,0 14,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 10000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-08 4-18-1556 4-18-1515 4-18-1516 4-18-1517 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N, 16А 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-09 4-18-1557 4-18-1518 4-18-1519 4-18-1520 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N, 32А 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 18000 3500 | 18000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-12 4-18-1565 4-18-1521 4-18-1522 | Кабельный соединитель 20м КГ 4х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 4х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 4х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+Е, 32А 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 19,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 21000 3500 | 21000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-07 4-18-1555 4-18-1523 4-18-1524 4-18-1525 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,16А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 400х 310х 280 |  | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 10000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-13 4-18-1566 4-18-1526 4-18-1527 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,32А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 14,0 16,0 18,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-14 4-18-1567 4-18-1528 4-18-1529 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,32А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 14,0 16,0 18,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 18000 3500 | 18000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-16 4-18-1530 4-18-1531 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,32А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А | 400х 310х 280 | 18,0 20,0 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 21000 3500 | 21000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
| 3. Профессиональные кабельные соединители 380/220В с автоматической защитой по току – 3 розетки |
|  | КС-10 4-18-1650 4-18-1601 4-18-1602 4-18-1603 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х1,5 3 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 16А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.2Р 16А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 380х 300х 230 | 6,0 8,4 10,0 11,5 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-11 4-18-1651 4-18-1604 4-18-1605 4-18-1606 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5 3 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.2Р 16А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 380х 300х 230 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 3500 | 6000 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-11 4-18-1652 4-18-1607 4-18-1608 4-18-1609 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.2Р 25А – 1 шт Авт.выкл.1Р 10А – 2 шт | 380х 300х 230 | 10,0 12,0 14.0 16.0 | IР 20 | 220/ 50 | 5500 2200 | 6000 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-15 4-18-1653 4-18-1610 4-18-1611 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х4,0 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х4,0 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х4,0 1 розетка 220В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 2р+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.2Р 32А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 400х 310х 280 | 14,0 16,0 18,0 | IР 20 | 220/ 50 | 7000 3500 | 7000 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-10 4-18-1654 4-18-1612 4-18-1613 4-18-1614 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А , Кабельный соединитель 30м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В \16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х1,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N, 16А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N, 16А 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 16А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 380х 300х 230 | 8,00 10,0 12,0 14,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 10000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-11 4-18-1656 4-18-1615 4-18-1616 4-18-1617 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N, 16А 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 16А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 400х 310х 280 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-11 4-18-1657 4-18-1618 4-18-1619 4-18-1620 | Кабельный соединитель 20м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5+1х1,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+N, 32А 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 25А – 1 шт Авт.выкл.1Р 10А – 2 шт | 400х 310х 280 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 16000 2200 | 18000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-15 4-18-1665 4-18-1621 4-18-1622 | Кабельный соединитель 20м КГ 4х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 4х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 4х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 32А Выход: 1 розетка брызгозащищенная СЕЕ 3р+Е, 32А 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 32А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 400х 310х 280 | 19,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 21000 3500 | 21000 | Для подключения к четырёхпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-10 4-18-1655 4-18-1623 4-18-1624 4-18-1625 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 50м КГ 5х1,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,16А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 16А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 400х 310х 280 |  | IР 20 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 10000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-11 4-18-1666 4-18-1626 4-18-1627 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\16А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,32А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 16А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 16А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 400х 310х 280 | 16,0 18,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-11 4-18-1667 4-18-1628 4-18-1629 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,32А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 25А – 1 шт Авт.выкл.1Р 10А – 2 шт | 400х 310х 280 | 14,0 16,0 18,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 16000 2200 | 18000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | КС-15 4-18-1630 4-18-1631 | Кабельный соединитель 20м КГ 5х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А Кабельный соединитель 30м КГ 5х4,0 1 розетка 380В\32А 2 розетки 220В\16А | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е,32А Выход: 1 розетка. брызгозащищенная СЕЕ 3р+N+Е, 32А; 2 розетки СЕ 2р+Е,16А *** Авт.выкл.3Р 32А – 1 шт Авт.выкл.1Р 16А – 2 шт | 400х 310х 280 | 18,0 20,0 | IР 20 | 380. 220/ 50 | 21000 3500 | 21000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |

| 5. Профессиональные кабельные соединители с распределительными/защитными блоками 380/220В |
| --- |
|  | КС-17 4-18-1071 | Кабельный соединитель 50м КГ 3х2,5+1х1,5 с комб.блоком защиты и распределения 1 розетка 380В/16А 5 розеток 220В/16А 40м 30м 20м | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 32А Выход: 1 розетка СЕЕ 3р+Е, 16А 5 розеток СЕ 2р+Е, 16А *** 1 УЗО 4Р 40А/30мА 1 автомат. выключатель 3р,16А; 3 автомат. выключателя 1р,16А; Промежуточные кабельные разъёмы: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+Е, 32А 1 розетка СЕЕ 2р+Е, 32А | 500х 380х 520 | 19 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к четырехпроводной электросети 380В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | 4-18-1071-40 4-18-1071-30 4-18-1071-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС-18 4-18-1072 | Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 с комб.блоком защиты и распределения, 2 розетки 380В/16А 6 розеток 220В/16А 30м 20м | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 32А Выход: 2 розетки СЕЕ 3р+N+Е, 16А СЕЕ 3р+Е, 16А 6 розеток СЕ 2P+Е, 16А *** 1 УЗО 4Р 40А/30мА 1 автом.выключатель 3р,16А; 3 автом.выключателя 1р,16А; Промежуточные кабельные разъёмы: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 32А 1 розетка СЕЕ 3р+N+Е, 32А | 500х 380х 520 | 30 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | 4-18-1072-30 4-18-1072-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС-19 4-18-1073 | Кабельный соединитель 40м КГ 5х2,5 с блоком распределения, 2 розетки 380В/16А 6 розеток 220В/16А 30м 20м | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 32А Выход: 2 розетки СЕЕ 3р+N+Е, 16А СЕЕ 3р+Е, 16А 6 розеток СЕ 2р+Е, 16А. Промежуточные кабельные разъёмы: 1 кабельная вилка СЕЕ 3р+N+Е, 32А 1 розетка СЕЕ 3р+N+Е, 32А | 500х 380х 520 | 28 | IР 44 | 380. 220/ 50 | 10000 3500 | 18000 | Для подключения к пятипроводной электросети 380в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | 4-18-1073-30 4-18-1073-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС-20 4-18-1074 | Кабельный соединитель 40м КГ 3х4,0 с комб.блоком защиты и распределения, 8 розеток 220В/16А 30м 20м | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка СЕЕ 2р+Е, 16А 7 розеток СЕ 2р+Е,16А *** 1 УЗО 2Р 40А/30мА 1 автом.выключатель 2р,16А 4 автом.выключателя 1р,16А Промежуточные кабельные разъёмы: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А 1 розетка СЕЕ 2р+Е, 32А | 500х 380х 520 | 29 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 3500 | 7000 | Для подключения к трехпроводной электросети 220в/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |
|  | 4-18-1074-30 4-18-1074-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС-21 4-18-1075 4-18-1075-30 4-18-1075-20 | Кабельный соединитель 40м КГ 3х4,0 с блоком распределения, 8 розеток 220В/16А 30м 20м | Вход: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А Выход: 1 розетка СЕЕ 2р+Е, 16А 7 розеток СЕ 2р+Е, 16А *** Промежуточные кабельные разъёмы: 1 кабельная вилка СЕЕ 2р+Е, 32А 1 розетка СЕЕ 2р+Е, 32А | 500х 380х 520 | 20 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 3500 | 7000 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц промышленных электромашин, аппаратуры, приборов, инструмента и т.д. в промышленности и строительстве. |

Все представленные изделия также выпускаются: в премиум-классе (комплектующие ABL Sursum, Германия, PCE, Австрия и т.д.) с возможными незначительными изменениями по комплектации (установленный дополнительный силовой разъем, иные комбинации автоматики блока защиты) и их техническими характеристиками (сила тока, напряжение и т.д.). Возможна установка других кабелей, например, КГ 5х4 или 4х6 и т.д., марки ПВС. По индивидуальным заказам блоки распределения могут быть укомплектованы индикаторными лампами, реле контроля фаз, тепловыми реле, миниконтакторами, кнопками управления, кулачковыми переключателями и т.д., с повышенной степенью влагозащиты до IP67 включительно.

Блоки распределения могут поставляться без кабеля и кабельной катушки – в различных комбинациях.