Кодонаборная панель со встроенным считывателем и контроллером карт EM-Marine модели:

KxxxP-EM, KxxxM-EM, KxxxMW-EM

Руководство пользователя

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

# 1.	Комплектация

| Наименование | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Клавиатура | 1 |  |
| Резиновая втулка | 2 | Φ6 мм × 30 мм, используются для монтажа |
| Саморез | 2 | Φ4 мм × 28 мм, используются для монтажа |

# 2. Краткая инструкция по программированию устройства

| Вход в режим программирования | * Мастер-код # По умолчанию: 999999 |
| --- | --- |
| Выход из режима программирования | * |
| Примечание: для выполнения нижеследующих действий основному пользователю необходимо войти в систему |
| Изменение мастер-кода | 0 Новый код # Новый код # Мастер-код должен должен состоять из 6-8 цифр |
| Добавление ПИН-кода пользователя | 1 ID пользователя # ПИН-код # ID - это любое число от 1 до 2000. ПИН-код — любые четыре числа от 0000 до 9999, за исключением зарезервированной цифры 1234. Пользователей можно вводить не выходя из режима программирования. |
| Добавление пользователя с картой | 1 Проведите картой # Карты можно вводить не выходя из режима программирования. |
| Удаление ПИН-кода или пользователя с картой. | 2 ID пользователя # для пользователя с ПИН-кодом, или 2 Проведите картой # для пользователя с картой Удаление пользователей можно выполнять не выходя из режима программирования. |
| Открытие двери пользователю с ПИН-кодом | Введите ПИН-код затем нажмите # |
| Открытие двери пользователю с картой | Необходимо провести картой |

# 3.	Описание

Устройство представляет собой автономный контроллер доступа для работы с одной дверью с  кодонаборной клавиатурой и считывателем карт доступа с интерфейсом Wiegand. Устройство поддерживает до 2000 пользователей как с картами, так и с четырехзначными ПИН-кодами, либо все вместе. Встроенный считыватель карт доступа работает с картами EM-Marine 125 КГц. Дополнительные особенности клавиатуры: защита от короткого замыкания выходного тока для замка; выход по интерфейсу Wiegand; подсветка кнопок.

Подходит для установки как в закрытых помещениях (модели: KхххP-EM), так и на открытом воздухе (модели: KxxxMW-EM). Корпус устройства выполнен из прочного и надежного оцинкованного металла (модели: KxxxM-EM); Вся электронная начинка скрыта под водонепроницаемым корпусом, отвечающим стандарту IP68 (модели: KxxxMW-EM).

Благодаря этому устройство идеально подходит не только для магазинов и домов, но и для коммерческого и промышленного использования, включая заводы, склады, лаборатории, банки и тюрьмы.

# 4.	Особенности устройства

- Пластиковый корпус (модель: KхххP-EM)

- Антивандальный оцинкованный корпус (модель: KxxxM-EM)

- Антивандальный оцинкованный корпус с классом защиты IP68 (модель: KxxxMW-EM)

- Полное программирование с клавиатуры

- Поддержка до 2000 пользователей с картами, ПИН-кодом или карта + ПИН-код

- Может использоваться в качестве автономной клавиатуры

- Подсветка кнопок

- 26-битный входной интерфейс Wiegand для подключения внешнего считывателя

- 26-битный выходной интерфейс Wiegand для подключения контроллера

- Регулируемое время выхода, открытия двери и длительности тревоги

- Низкое энергопотребление (30 мА)

- Быстрая скорость работы; меньше 20 мс при 2000 пользователей

- Защита от короткого замыкания выходного тока для замка

- Простота монтажа и программирования

- Встроенный датчик открытия

- Встроенный зуммер

- Светодиодные индикаторы состояния (красный, желтый, зеленый)

# 5.	Технические характеристики

| Рабочее напряжение | DC 12В±10% |
| --- | --- |
| Количество пользователей | 2000 |
| Расстояние считывания карты | 3-6 см |
| Рабочий ток | ＜60 мА |
| Ток в режиме ожидания | 25±5 мА |
| Выходная нагрузка замка | Макс. 3 А |
| Выходная нагрузка сигнализации | Макс. 20 А |
| Рабочая температура | -45℃～60℃ |
| Относительная влажность | 10%- 90% |
| Водонепроницаемость (класс защиты) | IP68 (модель: KxxxMW-EM) |
| Регулируемое время открытой двери | 0-99 сек |
| Регулируемое время сигнализации | 0-3 мин |
| Интерфейс Wiegand | 26-бит |
| Возможность подключения дополнительных устройств | Электрический замок, кнопка выхода, внешняя сигнализация и считыватель карт доступа |

# 6.	Монтаж

- Снимите с помощью отвертки заднюю крышку клавиатуры

- Просверлите в стене два отверстия под саморезы и одно — под кабель

- Вставьте в два отверстия резиновые втулки

- С помощью двух саморезов закрепите на стене заднюю крышку

- Проденьте кабель через кабельное отверстие

- Прикрепите клавиатуру к задней крышке

# 7.	Подключение

| Цвет | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Розовый | BELL_A | Кнопка дверного звонка “+” (модели: KxxxMW-EM, KxxxM-EM) |
| Голубой (Розовый) | BELL_B | Кнопка дверного звонка “-” (модели: KxxxMW-EM, KxxxM-EM) |
| Зеленый | D0 | Выход интерфейса Wiegand D0 |
| Белый | D1 | Выход интерфейса Wiegand D1 |
| Серый | ALARM | Тревога “-“ (“+” подключается к +12В) |
| Желтый | OPEN | Кнопка выхода |
| Коричневый | D_IN | Магнитоконтактный датчик |
| Красный | 12V+ | Питание DC +12В |
| Черный | GND | Питание DC -12В |
| Синий | NO | Нормально открытое реле (к электромеханическому замку) |
| Фиолетовый | COM | Общий, подключается к GND |
| Оранжевый | NC | Нормально закрытое реле (к электромагнитному замку) |

Схема с общим источником питания:

Схема с дополнительным источником питания:

# Схема в качестве считывателя с интерфейсом Wiegand

# 8.	Сброс к заводским настройкам

a. Отключите питание устройства

b. Нажмите и удерживайте #, одновременно включив питание

c. Услышав два тональных сигнала, отпустите #. Сброс настроек завершен.

Внимание: сбрасываются только системные настройки, пользовательские данные не будут затронуты.

# 9.	Тревога при вскрытии корпуса

Для защиты панели от вскрытия или проникновения, в корпус установлен фотодатчик, при сработке которого панель подаст сигнал на выход тревоги.

# 10. Звуковая и световая индикация

| Рабочее состояние | Красный светодиод | Зеленый светодиод | Желтый светодиод | Зуммер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание включено | - | Горит | - | Тональный сигнал |
| Режим ожидания | Мигает | - | - | - |
| Нажатие на клавиатуру | - | - | - | Тональный сигнал |
| Правильный ввод | - | Один раз мигает | - | - |
| Неправильный ввод | - | - | - | Три тональных сигнала |
| В режиме программирования | Горит | - | - | - |
| Добавление/удаление карты | - | Горит | Горит | - |
| Выход из режима программирования | - | - | - | Тональный сигнал |
| Открытие двери | - | Горит | - | Тональный сигнал |
| Сигнализация | Быстро мигает | - | - | Тревога |

# 11.  Подробная инструкция по программированию устройства

## 11.1.  Пользовательские настройки

| Вход в режим программирования | * Мастер-код # По умолчанию код: 999999 |
| --- | --- |
| Выход из режима программирования | * |
| Примечание: для выполнения нижеследующих действий основному пользователю необходимо войти в систему |
| Изменение мастер-кода | 0 Новый код # Новый код # Мастер-код должен должен состоять из 6-8 цифр |
| Настройка режимов идентификации: Только для пользователей с картами Для пользователей с картами и ПИН-кодом Для пользователей с картами или ПИН-кодом (режим по умолчанию) | 3 0 # 3 1 # 3 2 # |
| Добавление пользователя с картой или ПИН-кодом: 3 2 # (режим по умолчанию) |
| Добавление пользователя с ПИН-кодом. | 1 ID пользователя # ПИН-код # ID - это любое число от 1 до 2000. ПИН-код - любые четыре числа от 0000 до 9999, за исключением зарезервированной цифры 1234. Пользователей можно добавлять не выходя из режима программирования: 1 ID Пользователя 1 # ПИН-код # ID Пользователя 2 # ПИН-код # |
| Удаление пользователя с ПИН-кодом. | 2 ID пользователя # Пользователей можно удалять не выходя из режима программирования |
| Изменение ПИН-кода пользователя. (Это выполняется не в режиме программирования) | * ID пользователя # Старый ПИН-код # Новый ПИН-код # Новый ПИН-код # |
| Добавление пользователя с картой (Вариант 1) Наиболее быстрый способ ввода карт с автогенерацией ID пользователя. | 1 Проведите картой # Карты можно добавлять не выходя из режима программирования |
| Добавление пользователя с картой (Вариант 2) Еще один способ ввода карт, при котором используется присваивание ID пользователя. В данном случае ID пользователя присваивается карте. Одной карте можно присвоить только один ID. | 1 ID пользователя # Проведите картой # Пользователей можно добавлять не выходя из режима программирования |
| Добавление пользователя с картой (Вариант 3) Номер карты - это 8 цифр, напечатанных на обратной ее стороне; ID пользователя генерируется автоматически. | 1 Номер карты # Пользователей можно добавлять не выходя из режима программирования |
| Добавление пользователя с картой (Вариант 4) В данном случае ID пользователя присваивается номеру карты. Номеру карты можно присвоить только один ID пользователя. | 1 ID пользователя # Номер карты # Пользователей можно добавлять не выходя из режима программирования |
| Удаление с помощью карты пользователя. Пользователей можно удалять не выходя из режима программирования. | 2 Проведите картой # |
| Удаление пользователя карты по его ID. Этот способ используется в случае, если карта утеряна пользователем. | 2 ID пользователя # |
| Удаление пользователя карты по номеру карты. Этот способ используется в случае, если пользователь хочет внести изменения, а карта утеряна | 2 Номер карты # Пользователей можно удалять не выходя из режима программирования |
| Добавление пользователя с картой и ПИН-кодом в режиме идентификации по карте и ПИН-коду: 3 1 # |
| Добавление пользователя с картой и ПИН-кодом (ПИН-код — это любые четыре цифры от 0000 до 9999, за исключением зарезервированного системой числа 1234.) | Добавьте карту так, как для пользователя с картой. Для выхода из режима программирования нажмите *. Затем установите ПИН-код к карте: * Проведите картой 1234 # ПИН-код # ПИН-код # |
| Изменение ПИН-кода в режиме идентификации по карте и ПИН-коду (Вариант 1). Примечание: это делается не в режиме программирования, поэтому пользователи могут самостоятельно выполнить данную операцию. | * Проведите картой Старый ПИН-код # Новый ПИН-код # Новый ПИН-код # |
| Изменение ПИН-кода в режиме идентификации по карте и ПИН-коду (Вариант 2). Примечание: это делается не в режиме программирования, поэтому пользователи могут самостоятельно выполнить данную операцию. | * Идентификатор номера # Старый ПИН-код # Новый ПИН-код # Новый ПИН-код # |
| Чтобы удалить карту и ПИН-код, просто удалите карту. | 2 ID пользователя # |
| Добавление пользователя с картой в режиме идентификации по карте: 3 0 # |
| Удаление и добавление пользователя с картой | Эта операция аналогична удалению и добавлению пользователя с картой через 3 2 # |
| Удаление всех пользователей |
| Выполните данную комбинацию. Примечание: в этом случае удаляются все пользовательские данные, поэтому будьте осторожны | 2 0000 # |
| Открытие двери |
| Для пользователя с ПИН-кодом | Введите ПИН-код, затем нажмите # |
| Для пользователя с картой | Проведите картой |
| Для пользователя с картой и ПИН-кодом | Проведите картой, затем введите ПИН-код # |

## 11.2. 	Настройки двери

| Время нахождения двери в открытом состоянии после идентификации |
| --- |
| Установка данного времени | * Мастер-код # 4 0～99 # * 0-99 - промежуток времени в секундах, который можно установить |
| Обнаружение открытой двери Предупреждение о слишком долго открытой двери. Работает в том случае, если используется внешний или встроенный магнитоконтактный датчик. Если дверь открыта более одной минуты, то внутри помещения сработает зуммер, напоминающий об этом. Он будет работать в течение 1 минуты, а затем автоматически отключится. Предупреждение о принудительном открытии двери. Работает в том случае, если используется внешний или встроенный магнитоконтактный датчик. Если дверь открывается принудительно или же она открыта после 20 секунд, то внутри помещения сработают зуммер и тревога. Время работы сигнализации регулируется в пределах 0-3 минуты; по умолчанию стоит 1 минута. |
| Отключение обнаружения открытой двери (заводские настройки). | 6 0 # |
| Включение данной функции | 6 1 # |
| Время работы сигнализации |
| Установка времени работы сигнализации (0-3 минуты). По умолчанию: 1 минута. | 5 0～3 # |
| Функции блокировки клавиатуры и срабатывания сигнализации. В случае считывания 10 недействительных карт или ввода 10 неверных ПИН-кодов в течение 10 минут, то, в зависимости от выбранной функции, либо на десять минут блокируются кнопки, либо одновременно срабатывают тревога и зуммер на протяжении десяти минут. |
| Обычное состояние: обе функции отключены (заводские настройки) | 7 0 # (Настройки по умолчанию) |
| Блокировка клавиатуры | 7 1 # |
| Срабатывание зуммера и тревоги | 7 2 # |
| Отключение сигнализации |
| Выключение предупреждения о принудительном открытии двери | Проведите действительной картой или введите мастер-код # |
| Выключение предупреждения о длительном открытии двери | Закройте дверь или проведите действительной картой или введите мастер-код # |

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ:_____________________________________________________________                                                                                                                 МОДЕЛЬ:_____________________________________________________________                                                                                                                   СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ___________________________________________________                                                                                               ДАТА ПРОДАЖИ:_______________________________________________________                                                                                                      ФИРМА-ПРОДАВЕЦ:____________________________________________________                                                                                                АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА:_____________________________________________

Гарантийный срок на товар составляет __________________ с даты покупки.

Товар, не подлежит гарантийному обслуживанию при следующих условиях:

1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключениям, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также имеющий повреждения вследствие действия избыточного тепла или повышенного напряжения, тока.

2. Товар, на котором отсутствует или поврежден стикер, товар с повреждениями защитных лент и пломб, товар на которых повреждены, переклеены или удалены заводские идентификационные номера.

3. Товар со следами попадания внутрь и на само изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а так же имеющий посторонние надписи.

4. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия и т.п.)

5. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации (перепрошивка и т.д.)

6. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс принадлежностей, имеющийся у Покупателя, либо приобретенные им у третьих лиц.

7. Товар с потерянной, мятой, неполной упаковкой (без пакетов и коробок в комплекте, входящих при продаже в данный комплект)

8. Товар с повреждеными интерфейсными и соединительными кабелями, разъемами, штекерами и т.д

9. Расходные материалы (разъемы, источники питания, аккумуляторы и др.)

10. Изделия и их части, имеющие ограниченный срок службы (естественный износ).

С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя:_____________________

Печать организации